## Slide 1: TOP Name Véhicule v1.0 Date
Slide version

## Slide 2: Table of contents
S1 - Liaison au sol mécatronique (1h)
  Résultats MECAmaster
  Système de freinage
  Triangles
S3 - Châssis équipé et aérodynamique (1h)
  Ergonomie
  Structure tubulaire
S2 - Motorisation instrumentée (1h)
  Motorisation
  Admission
  Echappement
  Refroidissement
  Réservoir d’essence
  Transmission secondaire
S4 - Système SEISM (1h)
  Faisceau
  tableau de bord
  cartes avant et arrière

## Slide 4: Vue global du véhicule

## Slide 5: Liaison au sol mécatronique
  Système de freinage (13 nov)
  Roue équipée (20 nov)
  Suspension (20 nov)
  Triangles (13 nov)
  Direction (20 nov)

## Slide 6: Châssis équipé et aérodynamique
  Ergonomie (13 nov)
  Structure tubulaire (13 nov)
  Carrosserie (20 nov)
  Crash box (20 nov)

## Slide 7: Motorisation Instrumentée
  Motorisation (13 nov)
  Admission (13 nov)
  Echappement (13 nov)
  Transmission secondaire (13 nov)
  Refroidissement (13 nov)
  Réservoir d’essence (13 nov)
  Carter d’huile (13 nov)

## Slide 8: Système SEIMS
  Faisceau (13 nov)
  Carte électronique (13 nov)
  Tableau de bord (13 nov)

## Slide 9: Rappels de performances visées
Ligne directrice du projet :
Augmenter la période d’essai : 7 WEs ➔ 16 WEs
Travail intergénérationnel accru : 6 3As et 1As mieux intégrés
Objectif principal :
Masse 220 kg +/- 3%

## Slide 10: Rappels de performances visées

## Slide 11: Planification Temporelle : Modèle PREMs
Mardi 12 juin 2018
1A
2A
Jeudi 20 Septembre 2018
Samedi 28 Septembre 2018
Mardi 16 Octobre 2018
Mardi 13/20 Novembre 2018
Mercredi 23 Janvier 2018

## Slide 12: Point sur le Budget - Budget 2018
YRI

## Slide 13: S1 – Liaison au sol mécatronique
Cas de charges
Système de freinage
Triangles

## Slide 14: S1 – Liaison au sol mécatronique
EDP
PCT
ABR
APU
BDE
MCO
PCK
GTE
Team members :
Wheel assembly
Steering system
Brake system
Suspension
Pedal assembly
A arms
Wheel assembly
A arms

## Slide 15: Vue globale de la Liaison au sol mecatronique
Pneumatique : 13 pouces
Amortisseur :
  poussant à l'avant
  poussant à l'arrière
Empattement : 1575mm
Voie
  Avant : 1254mm
  Arrière : 1180mm
PCT

## Slide 16: Résultats MECAmaster
Objectif : Connaitre les forces dans l'ensemble des systèmes de liaison au sol​
Logiciel : MECAmaster – Calcul et analyse d'efforts 3D - 1 License offerte par Paul Clozel
Hypothèses de modélisation : ​
Modélisation de la liaison au sol du côté droit du véhicule​
Poids du véhicule : 3000 N ​(230 kg véhicule + 70 kg pilote)
Répartition de masse : 50/50 ​
Hauteur du centre de gravité : 300 mm par rapport au sol​
​
Pièces rigides et indéformables : Suspension Rigide ​
Suspension dans la position standard : Ride height et roues centrées ​
Relation supplémentaire pour résoudre l’hyperstatisme : Forces sur roue égales à l’avant en freinage, Forces sur roue égales à l’arrière en accélération et force sur la roue arrière droite est nulle en virage à droite
Forces des push/pull rods appliquées sur les portes-moyeux et non sur les triangles
MPL

## Slide 17: Résultats MECAmaster
MPL

## Slide 18: Résultats MECAmaster
LOAD CASE | Hypothesis for removing the hyperstatism
Left Turn 2G | Longitudinal plan of symmetry
Right Turn 2G | Longitudinal plan of symmetry
Left Turn 1G + Braking 1G | Rear internal wheel > Fz=0N
Right Turn 1G + Braking 1G | Rear internal wheel > Fz=0N
Acceleration 0.77G | Lateral plan of symmetry
Braking 2G | Lateral plan of symmetry
Inverse Braking 0.5G | Lateral plan of symmetry
Bump 3G | Lateral plan of symmetry
MPL

## Slide 19: Système de freinage
Fonction principale : Arrêter le véhicule
Objectif :
Bloquer les 4 roues
Fait :
Choix du concept
Choix des pièces

## Slide 20: Système de freinage
EDP

## Slide 21: Système de freinage
EDP
Utilisation d’un modèle sous Matlab pour déterminer l’effort à appliquer sur chaque maître-cylindre pour bloquer les 4 roues.
Eléments utilisés :
Maîtres cylindres Béringer (MC127)
Etriers avants Béringer 2P1A (32 mm) : récup Olympix
Etriers arrière Béringer 2D1 (27 mm) : récup Olympix
Disques avant Béringer (230 mm)
Disques arrière Béringer (193 mm)
Force à appliquer sur les maîtres cylindres : 1230 N
Pression dans les durites : 65 bar à l’avant
Réglage de la balance bar : 68% à l’avant

## Slide 22: Système de freinage
EDP
Circuit de freinage
Circuit avec raccords sertis
→ Masse équivalente
→ Prix équivalent
→ Seulement les longueurs de durite et les tailles de taraudage à fournir
→ Fournisseur : Reverchon
→ Production : 4 à 5 jours
→ Garantie sans fuites
Durite aviation inox
Pas de banjos aux étriers : raccord droit pour gain de masse (sous réserve de voir l’encombrement)
Passage en raccords aluminium pour un gain de masse

## Slide 23: Pédalier
BDE

## Slide 24: Pédalier
BDE
Caractéristiques
→ Ratio de pédale : 3.3
→ Force sur la pédale pour bloquer les 4 roues : 38 kg (Vulcanix : 43 kg)
→ Course du câble d’accélérateur : 24 mm
→ Angle de débattement de la pédale d’accélérateur : 17° (Vulcanix : 20°)
Max : 23° ; Min : 16°
→ Réglable en profondeur de 150 mm
Rappel
→ Système de rail pour réglage rapide
→ Butée talon plus haute
→ Cale de bout de pied plus large
→ Réglage du brake over travel switch plus accessible
→ Gain de masse
→ Réutilisation des pièces d’Olympix
→ Bocaux de liquide de frein plus petits
→ Réglage du câble d’accélérateur plus facile

## Slide 25: Pédalier
BDE

## Slide 26: Pédalier
BDE
→ Maîtres-cylindres Béringer : 2 x MC127 (12.7mm) Récupéré de la commande Vulcanix
Masse : 135 g
Prix : 210€
→ Répartiteur de freinage Oreca Récupéré sur Olympix
Masse : 200 g
Prix : 40€
→ Cage à aiguille SKF pour pivot
Prix < 5€
→ Rondelle de butée SKF pour pivot
Prix < 5€
→ Brake Over Travel Switch RS components
Prix : 16€
→ Bocaux liquide de frein Béringer (15CC)
→ Cable, gaine, arrêt gaine, arrêt cable (Action Karting)
→ Visserie standard (grade 8.8) et une vis M6 grade 10.9
Éléments non fabriqués

## Slide 27: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par nous-mêmes pour des coûts réduits)
→ Tube à section carrée
Matière : Aluminium 6060 T6 (20x20x2)
Masse : 95 g
Process : Perceuse à colonne
→ Tube à section carrée
Matière : Aluminium 6060 T6 (20x20x1.5)
Masse : 35 g
Process : Contre-perçage, perceuse à colonne
→ Support gaine du cable d’accélérateur
Matière : Rond aluminium (diamètre 4)
Masse : 5 g
Process : Cintrage, perçage, filetage

## Slide 28: Branche pédale de frein
Aluminium 2017A T4 | 260 MPa
Boundary conditions
Mesh
2000 N |explanation
Fatigue

## Slide 29: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Matière :
Masse : 95 g
Process : Usinage
Partenaire : La Mache
→ Branche pédale d’accélérateur
Matière : Aluminium 2017A T4
Masse : 85 g
Process : Usinage
Partenaire : La Mache
Charge :
Max : 260 MPa
Charge : 2000 N
Max : 260 MPa

## Slide 30: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Entretoises intérieures et extérieures pour rotules MC
Matière : Acier S235
Masse : 15 g et 5 g
Process : Usinage
Partenaire : Boisard
Max : 200 MPa
Max : 240 MPa

## Slide 31: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Support latérale pédale de frein
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 80 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
→ Support latérale pédale d’accélérateur
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 55 g et 65 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
Charge : 2000*ratio N
Max : 260 MPa (conditions limites)
Charge : 300 N (30 N de décentrage)
Max : 180 MPa

## Slide 32: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Cale talon
Matière : Aluminium 2017A T4 2.5mm (260 MPa)
Masse : 30 g
Process : Découpe laser, pliage
Partenaire : La Mache
→ Cale bout de pied
Matière : Aluminium 2017A T4 2.5mm (260 MPa)
Masse : 50 g
Process : Découpe laser, pliage
Partenaire : La Mache
→ Support Brake Over Travel Switch
Matière : Aluminium 2017A T4 2.5mm
Masse : 5 g
Process : Découpe laser, pliage
Partenaire : La Mache
Charge : 30 N
Max : 145 MPa

## Slide 33: Pédalier
BDE
Éléments fabriqués (Par les partenaires)
→ Chapes avants
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 20 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
→ Chapes arrières
Matière : Acier S235 3mm
Masse : 15 g
Process : Découpe laser
Partenaire : La Mache
Charge : 500 N
Max : 225 MPa
Charge :500 N
Max : 90 MPa
Dimensionnement en torsion de la pédale principalement

## Slide 34: Pédalier
BDE
Bilan
Masse prévisionnelle Vulcanix : 2.550 kg
Masse prévisionnelle Optimus : 2.010 kg
Gain : 21 %

## Slide 35: Vue globale des triangles & suspensions

## Slide 36: Biellettes
Fonction principale : Permettre le réglage de la garde au sol/ de la pince
Objectif :
Avoir une plage de réglage de 7 mm minimum
Fait :
Conception
Reste à faire :
Mise en plan + usinage & commandes
ABR

## Slide 37: Triangles - Biellettes
ABR
Règle (GDI) : longueur à l’intérieur du taraudage = 1,5 D
Plage de réglage : 7,6 mm (pour 7mm en objectif)
Matériau : Alu 7075 T6 Quantité : 12 pas à droite + 12 pas à gauche (dont 4 + 4 de rechange) Usinage : Alpentech

## Slide 38: Triangles - Portes-rotules
ABR
Nom : Embouts avec filetage mâle Fournisseur : SKF
Produit : SA E 6 (pas à droite, M6) SAL E 6 (pas à gauche, M6)
Quantité : 12 pas à droite + 12 pas à gauche (dont 4 + 4 de rechange)

## Slide 39: Triangles
Fonction principale : Relier le châssis à la roue équipée
Objectif :
Fiabilisation collage rotules
Caractérisation collage alu-alu
Diminution de la masse
Fait :
Conception 3D, dimensionnement & vérification des collisions
Reste à faire :
Réalisation des essais
Mise en plan, retravailler les chapes & commandes
ABR
Conservation triangles en carbone

## Slide 40: Triangles - Inserts côté châssis
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 Quantité : 28 (dont 8 de rechange et 4 pour essais lors du collage des triangles) Usinage : Alpentech

## Slide 41: Triangles - Inserts côté châssis
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa) Cas de charge critique : traction à 6250 N sur le bras avant du triangle avant en bas (Braking 2G) Contrainte maximale : 255 MPa

## Slide 42: Triangles - Inserts côté châssis
ABR
Dimensionnement épaulement :
calcul “à la main” -> Abaque wikipédia
-> Site MecaTools Rayon de congé : 0,4 mm Kt = 2,55
Contrainte max : 145 MPa
Tester en essai Dimensionnement perçage :
calcul “à la main” -> traction simple
Contrainte uniforme : 105 MPa
Tester en essai

## Slide 43: Triangles - Inserts triangles inférieurs
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 Quantité : 2 à l’avant
2 à l’arrière Usinage : Alpentech

## Slide 44: Triangles - Inserts triangles avant inférieurs
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa) Cas de charge critique : Braking 2G Contrainte maximale : 220 MPa

## Slide 45: Triangles - Inserts triangles arrière inférieurs
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa) Cas de charge critique : Left turn 2G Contrainte maximale : 140 MPa

## Slide 46: Triangles - Insert triangle supérieur avant
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 Quantité : 1 + symétrique Usinage : Alpentech

## Slide 47: Triangles - Insert triangle supérieur avant
ABR
Matériau : Alu 7075 T6 (Re = 480 MPa) Cas de charge critique : Bump 3G Contrainte maximale : 220 MPa

## Slide 48: Triangles - Insert supérieur arrière
ABR / PCK
Matériau : Alu 7075 T6 Quantité : 1 + symétrique Usinage : Alpentech

## Slide 49: Triangles - Cylindre Inserts supérieurs
Matériau : Alu 7075 T6 Quantité : 12 (dont 4 de rechange) Usinage : Boisard
ABR

## Slide 50: Triangles - Entretoises
Matériau : S700 Quantité : Standardisation des types d’entretoises : . 60 de 6 de long en M6 (dont 20 de rechange)
. 30 de 10,5 de long en M6 . Un troisième type d’entretoise en M8 à venir... Usinage : Boisard
ABR

## Slide 51: Triangles - Chapes liaison au sol
ABR
Matériau : Acier S700 Quantité : 16 + 16 symétriques Usinage :
Découpe laser : La Mache
Usinage : ??

## Slide 52: Triangles - Chapes liaison au sol
ABR
Matériau : Acier S700 (Re = 700 MPa)

## Slide 53: Triangles - Autres commandes
ABR
Produit : Rotules GE 6 E skf Quantité : 36 (dont 12 de rechange)
Produit : Tubes carbones Fournisseur : Mateduc composites
Produit : Colle époxy DP490 Quantité : 2
Produit : colle Blocpresse (à confirmer)
Produit : Ecrou K-nuts (écrou compatible classe 12) Quantité : 300 en M6

## Slide 54: Triangles
ABR
Gain total : _ 1,7 Kg Autres gains : _ Chapes de liaison au sol (500 g gagné)

## Slide 55: S3 - Châssis équipé
Ergonomie
Structure tubulaire du châssis équipé
Carrosserie
YRI
RCS
JKL

## Slide 56: Ergonomie
Fonction Principale : Supporter et protéger le pilote - Cockpit
Objectif : Diminution des marges importantes présentes sur le véhicule Vulcanix et prise en compte des retours pilotes.
Faire :
Correction apporté sur la maquette CATIA de Optimus conformément aux objectifs
Reste à faire :
YRI

## Slide 57: Ergonomie
YRI

## Slide 58: Ergonomie
YRI

## Slide 59: Objectifs structure tubulaire
Fonction Principale : Permettre l’intégration de tous les systèmes
Objectif :
Minimiser la masse
Rigidité en torsion : 5 fois celle des suspensions
Passer le règlement
Fait : Tubulaire optimisé, règlement Ok, supporte tous les systèmes
Reste à faire : Gueules de loup à finir
Question rule pour tests
Tests pour règlement

## Slide 60: Structure Tubulaire
RCS
Masse estimée : 33.5kg

## Slide 61: Structure tubulaire
Matériau : 25CD4S
Partenaires : La giraudière, La Mache, Boisard
Longueurs approximatives :
30x2 : 5m
30x1.5 : 10m
25x1.5 : 9m
20x1.5 : 8m
15x1.5 : 7m

## Slide 62: 25CD4S : données

## Slide 63: Suspensions Avant
Cellule avant :
Suspensions : 1.12kg, 5 tubes

## Slide 64: Suspensions Arrière
Cellule arrière :
Suspensions : 800g, 5 tubes

## Slide 65: Intégration du moteur
Masse prévisionnelle : 700g

## Slide 66: Vue latérale du châssis
En transparence rouge, le châssis de Vulcanix

## Slide 67: Raideur torsion
Rigidité de la LAS :
Avant : 437Nm/deg
Arrière : 383Nm/deg
Rigidité châssis en torsion
2150 Nm/deg :
5 fois plus que suspensions avant
5.6 fois plus que suspensions arrière

## Slide 68: Point règlement
OK : (question rule)
En cours :
Préparation échantillons : OK La Giraudière
Devis organisme de test (A2M) prêt
Test dureté au LTDS : OK
Question rule en rédaction pour être sûrs

## Slide 69: Caractéristiques
 | Masse tubulaire (kg) | Raideur torsion (Nm/deg)
Dynamix | 39 | 1059
Atomix | 36 | 1972
Kinetix | 32 | 1250
Vulcanix | 37.5 | 2320
Optimus | 33.6 | 2150

## Slide 70: Bilan Massique - Châssis équipée
BUDGET MASSIQUE S3: CHASSIS EQUIPE ET PACK AERO |  |  | 
Systèmes | Vulcanix | Prévisionnelle | Estimée
Châssis tubulaire | 37,6 | 35 | 33,6
Equipements | 6,6 | 5 | 5,3
Paroi pare feu | 3 | 3 | 1,7
Fond plat | 2 | 2 | 2
Plaque anti intrusion | 1,5 | 1,5 | 1,5
Carrosserie | 4 | 2 | 2
Apendices aéro | 0 | 0 | 0
Commande d'embrayage | 0,55 | 0,2 | 0,12
MASSE TOTALE (kg) | 54,7 | 48,5 | 46,22

## Slide 71: S2 - Motorisation instrumentée
Cartographie moteur
Admission
Echappement
Refroidissement
Circuits Carburants/Lubrification
Poignée d’embrayage
Transmission secondaire
CEE
MPY
LDN
BVL
AMS

## Slide 72: Vue global de la motorisation instrumentée
Moteur : Honda CBR600RR
Collecteur d'échappement 4-2-1
Différentiel hors-châssis
CEE

## Slide 73: Réalisation d’une cartographie moteur
CEE
Cartographie Vulcanix : Vendredi 23 novembre
Carto cible préparée pour l’endurance et pour la perfo
Cartographie Optimus : courant janvier
approvisionnement admission/guillotine
approvisionnement silencieux

## Slide 74: Guillotine - bride
Fonction principale :
gérer la quantité d’air allant dans le moteur en fonction des souhaits du pilotes
Objectif :
gain de masse
réduction de la perte de charge singulière
Fait : architecture / dimensionnement
Reste à faire : mise en plan et devis
CEE
Throttle mechanism d’Optimus

## Slide 75: Guillotine - bride
Architecture retenue :
plaque usinée à la Mâche
guillotine tirée au centre
deux ressorts de rappels de chaque côté
capteur de position linéaire sur le côté
CEE

## Slide 76: Guillotine - bride
Coefficient de frottement
  acier - acier -> 0.1
  acier - alu -> 0.28
  acier - bronze -> 0.18
DIMENSIONNEMENT
guillotine (pièce rouge)
2 contraintes :
dépressions -> 0.7 bar (sécu 2)
force de rappel du cable -> 15 N (sécu 1.25)
    Matériau : acier S235 (sig_m=235 MPa)
    épaisseur : 3mm
    masse prévisionnelle : 42g
CEE

## Slide 77: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Pièce sous la guillotine (pièce marron)
  Matériau : acier S235
  épaisseur : 3mm
  masse prévisionnelle : 86g
Pièce au dessus de la guillotine (pièce beige)
  Matériau : acier S235
  épaisseur : 1.5mm
  masse prévisionnelle : 43g
CEE

## Slide 78: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Pièce qui arrête la guillotine (pièce jaune)
  Matériau : aluminium
  épaisseur : 3mm
  masse prévisionnelle : 13g
Pièce qui arrête la guillotine (pièce jaune)
  Matériau : aluminium
  épaisseur : 3mm
  masse prévisionnelle : 3g
CEE

## Slide 79: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Convergeant
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 19g
CEE
Effort appliqué :
force de serrage du filtre à air

## Slide 80: Guillotine - bride
DIMENSIONNEMENT
Bride
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 46g
CEE
Effort appliqué :
dépression lors d’un lâché de pédale
  environ 0.7 bar

## Slide 81: Guillotine - bride
Risque
Mauvaise translation de la guillotine
  rectification de l’épaisseur de la guillotine -> 2.7mm +/- 0.1mm au lieu de 3mm
  idem au niveau de la largeur
Système nouveau -> risque de dysfonctionnement
  possibilité de permuter avec la bride ATpower
CEE

## Slide 82: Guillotine - bride
Conclusion
Vulcanix : 383g
Optimus : 280g
-> Gain : 103g (27%)
gain de performance
CEE
Throttle body d’Optimus
Throttle body Vulcanix

## Slide 83: Guillotine - bride
Intérêt de la guillotine
Modèle ANSYS
Conditions aux limites
Pression d’entrée : 1,013 bar
Pression de sortie : 0,925 bar
TLS

## Slide 84: Admission
Fonction principale : amener l’air au moteur
Objectif : gain de masse
Fait : architecture / dimensionnement
Reste à faire : mise en plan et devis
CEE
Reprise de l’admission de Vulcanix
Manque de temps pour faire des simulations acoustiques -> pas de changement au niveau du profil du plenum et des tubulures

## Slide 85: Admission - Plenum
CEE
12 raidisseurs
1,42 MPa
8 raidisseurs
1,46 MPa
10 raidisseurs
1,44 MPa
6 raidisseurs
1,61 MPa

## Slide 86: Admission
CEE
Plenum
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 399g
Fond plat
  Matériau : aluminium
  Fournisseur : la Mâche
  masse prévisionnelle : 140g
Tubulures
  Matériau : PA12
  Fournisseur : ARRK
  masse prévisionnelle : 582g

## Slide 87: Admission
CEE
Fixation châssis
  Matériau : aluminium
  Fournisseur : la Mâche
  masse prévisionnelle : 9g
Fixation moteur
  Matériau : aluminium
  Fournisseur : la Mâche
  masse prévisionnelle : 26g

## Slide 88: Admission
Conclusion :
Vulcanix -> 1304g + 12*m(M5) + 12*m(M4)
Optimus -> 1271g + 10*m(M4) + 8*m(M3)
Gain de 33 g + gain sur les boulons
CEE

## Slide 89: Echappement
Reprise du collecteur de Vulcanix
Changements :
échappement dirigé vers l’arrière du véhicule
silencieux de Dynamix
  vérification du noise test sur banc
sortie d’échappement côté gauche pour l’éloigner du faisceau électrique
Fournisseur : Bery Inox
Prix : environ 3000 €
Masse : environ 5kg
CEE

## Slide 90: Echappement
Fonction Principale du Silencieux: Diminuer le bruit lié à la combustion
Objectif: Passer le noise test
Fait: Silencieux Akrapovic type à chicane avec son collier
Matière: titane pour le silencieux, carbone pour le collier
Prix: 600 euros / 50 euros
Masse: 2.2kg / 0.05 kg
Dimension: rayon de l’ouverture 27mm compatible avec le tube du collecteur (26mm)
A faire: Des tests avec un sonomètre préalablement calibré
Solutions supplémentaires: DB Killer
changer la laine à l’intérieur du chicane

## Slide 91: Refroidissement
Fonction Principale :
Fonction Principale : Refroidir le moteur (60kW)
Objectif :
Diminuer la masse
Fait :
Dimensionnement du radiateur
Reste à faire :
Réaliser un devis et commander les pièces
AMS

## Slide 92: Refroidissement
AMS
Utilisation d’un radiateur, placé à droite
Ventilateur identique à ceux d’Olympix et Vulcanix
Véhicule | Dimensions du Refroidissement
Olympix | 330 x 260
Vulcanix | 380 x 260
Optimus | 340 x 260

## Slide 93: Le Circuit d’essence
BVL
Fonction Principale :
Fournir l’essence au moteur
Objectif :
Adaptation à la nouvelle position de la pompe
Fait :
Dimensionnement du réservoir et positionnement des différents éléments
Reste à faire :
Réaliser un devis et commander les pièces

## Slide 94: Le circuit d’essence
BVL
Le réservoir d´essence
Matériau: Aluminium
Masse:2kg environ
Volume:5.2L(en sachant que le volume pour finir l´endurance est de 4.6L et vulcanix avait 5.2L)
Filler neck:en Aluminium et en plastique
On respecte la distance minimale entre le réservoir et l´échappement
Le filler neck respecte l’angle au maximum de 30º avec la vertical

## Slide 95: Le circuit d’essence
BVL
La pompe à essence
Débit à maximum rendement:1L/min. (13500tr/min)
Nom:FP601 Walbro Out Tank Fuel Injection Pump (F30000271)
Flow à 3.5bar: 220L/h
Diametre:43 mm
Longueur:160 mm
Poid: 0.46 kg
Fournisseur:Reverchon(Walbro)

## Slide 96: Le circuit d’essence
BVL
Le régulateur pression
Ref:442MAV003
Reglable de 1.5 à 6 Bars.
Prix:160€
Débit:jusqu’à 5L/min
Fourniseur:Reverchon(Oreca)

## Slide 97: Bilan Massique : Circuit d´essence
Élément | Poid(kg) | Prix | Fournisseur
Réservoir | 2 | 100€ | La Mache
Pompe | 0.46 | 100€ | Reverchon(Walbro)
Régulateur | 0.2 | 160€ | Reverchon(Oreca)
Clapet de mise à l’air fixation |  | 39€ | Reverchon(Oreca)
Banjo(injection rail) |  | 5€ | Reverchon(Oreca)
Bouchon (vidage du réservoir) |  | 3€ | Reverchon(Oreca)
total (environ) | 3kg | 407€ | 

## Slide 98: Commande d’embrayage
Fonction Principale : Débrayer
Objectif :
Diminuer la masse
Rendre la commande plus ergonomique
Facile à réaliser
Fait :
Choix de l’architecture
Dimensionnement
Reste à faire :
Commander et usiner les pièces
MJT

## Slide 99: Commande d’embrayage
Ancienne commande :
(environ 600g)
Nouvelle commande :
(environ 120g)
MJT

## Slide 100: Commande d’embrayage
Axe du levier et chape soudés au châssis
Bague en bronze autolubrifiante, bloquée par un circlip
Levier (18cm) en aluminum (30x1,5), bloqué par un circlip
MJT

## Slide 101: Transmission secondaire
MPY
LDN
Rappel des choix retenus:
Différentiel Drexler ajustable
Excentriques et porte
excentriques
Optimisation (masse, position)
Fonction Principale : Transmettre la puissance du moteur jusqu’aux roues

## Slide 102: Porte couronne
Fonction Principale :
Transmettre la puissance au différentiel
Objectif :
Minimiser la masse de 20%
Fait :
Modele catia
simulation par éléments finis
Reste à faire :
Usiner la pièce : Ecole Centrale de Lyon
MPY

## Slide 103: Porte couronne
MPY
Matériaux :
Aluminium 7075 T81
Rp0.2 = 500 MPa
Brut fourni par Drexler
Effort à transmettre :
Couple statique maximale de 1300 Nm
Deux modèles utilisés :
Effort maximal transmissible par les vis
Effort maximal admissible par la chaîne
Critères :
Déplacements < 1 mm
Contrainte < 500 MPa

## Slide 104: Porte couronne
MPY
Modèle 1 :
Efforts tangentielles maximaux transmissibles par vis d’après Honda ≃ 10 kN
Cas de charge équivalent à
3,5 couple statique
Résultats :
σmax = 334 MPa
depmax = 0,4mm

## Slide 105: Porte couronne
MPY
Modèle 2 :
Effort maximal transmissible par la chaîne ≃ 22 kN
Cas de charge équivalent à
1,3 couple statique
Résultats :
σmax = 388 MPa
depmax = 0,6 mm

## Slide 106: Couronne et chaîne
Fonction Principale : Transmettre la puissance en sortie du moteur
Objectif :
Réduire le poids
Minimiser les pertes
Fait :
Couronne alu : gain d’environ 650 g
Chaîne joints plats : réduction des frottements
Reste à faire :
Faire un devis et commander la pièce (sera fait en janvier avec le nouveau budget)
MPY

## Slide 107: Kit chaine
MPY
Fournisseur possible :
France equipement : kit chaine alu racing ultra renforcée (ref : 68408.3581) prix : 190€
Mise en position :
Gabarit réalisé par découpe laser au Fablab

## Slide 108: Arbres de Transmission
Fonction Principale :
Transmettre la puissance aux roues
Permettre une variation angulaire
Objectif :
Composants standards : peu d’optimisation possible
Fait :
Choix des références compatibles
Reste à faire :
Commander les pièces chez RCV
LDN
MPY

## Slide 109: Excentriques
LDN
Excentrique Gauche
Matériau : Delrin
Masse : 0,147 kg
Excentrique Droit
Matériau : Delrin
Masse : 0,119 kg
Récupérés de Vulcanix
MPY

## Slide 110: Porte excentrique gauche
LDN
Matériau : Aluminium 7075 T6 (Re = 520 MPa)
Masse prévisionnelle : 0,468 kg (44% de gain)
Partenaire concerné : Boisard
Cas de charge différentiel (dû à la force max sur la chaîne) : 40 kN (f = 3,5)
Contrainte max = 450 MPa
MPY

## Slide 111: Porte excentrique droit
LDN
Matériau : Aluminium 7075 T6 (Re = 520 MPa)
Masse prévisionnelle : 0,478 kg (26% de gain)
Partenaire concerné : Boisard
Cas de charge différentiel (dû à la force max sur la chaîne) : 20 kN (f = 3,5)
Contrainte max = 470 MPa
MPY

## Slide 112: Bilan masse : Transmission Secondaire
LDN
MPY
Pièce | Vulcanix (en g) | Optimus (en g) | différence | Commentaires
Couronne | 1050 | 350 | -67% | 
Porte couronne | 650 | 350 | -46% | 
Porte excentrique droit | 642 | 480 | -26% | 
Porte excentrique gauche | 835 | 470 | -44% | 
Jacking bar | 444 | 426 | -4% | on la perce
Chaine | 520 | 480 | 0,00% | 
Chain Shell | 180 | 180 | 0,00% | 
Total | 4321 | 2736 | -37% | 
Gain | 1585 |  |  | 
Certain |  |  |  | 
Estimé |  |  |  | 

## Slide 113: Bilan Massique - Motorisation
BUDGET MASSIQUE S2: MOTORISATION INSTRUMENTEE |  |  | 
Système | Vulcanix | Prévisionnelle | Estimée
Admission | 1,581 | 3 | 1,453
Echappement | 3,5 | 5 | 3,3
Moteur | 60 | 60 | 60
Circuit de carburant | 3 | 3 | 3
Refroidissement | 3,084 | 3,18 | 3,287
Transmission secondaire | 4,321 | 2 | 3,287
MASSE TOTALE (kg) | 76,187 | 76,18 | 74,327

## Slide 114: S4 - Système SEISM
Organisation Département SEISM
Faisceau électrique
Tableau de Bord
Carte Avant
Passage de vitesse
BSPD

## Slide 115: S4 - SEISM
5 1A recrutés :
2 sur le passage de vitesse
2 sur la carte avant et la liaison bus CAN
1 sur le tableau de bord
Nouveautés :
Un système d’acquisition de
données
Le BSPD

## Slide 116: Faisceau électrique
Fonction principale : Relier tous les systèmes électriques entre eux
Objectif : Ajouter les composants de télémétrie et réduire la masse
Fait :
Schéma logique
dimensionnement des câbles
Reste à faire :
Schéma physique
Passer les commandes
BAT

## Slide 117: Faisceau électrique : Architecture de la transmission de données
BAT

## Slide 118: Faisceau électrique : Architecture de la transmission de puissance
BAT

## Slide 119: Faisceau électrique complet
BAT

## Slide 120: Représentation physique avec Rapid harness
Nouvel outil de modélisation du faisceau
Gain de temps pour :
La préparation des commandes
L’intégration du faisceau
Le cost report

## Slide 121: Électronique avant
Afficheur de rapport

## Slide 122: Électronique avant
Afficheur de
Température ou de
tension batterie

## Slide 123: Électronique avant
Shield carte
avant

## Slide 124: Tableau de Bord
Objectif :
Créer une interface homme machine fonctionnel et lisible dans tout environnement.
Fait :
choisir et placer les composants
créer une maquette catia détaillée
Reste à faire :
placer les chapes soutenant le tableau de bords
intégrer le logos de Optimus
estimer la masse du système
câblage
MRN

## Slide 125: Tableau de Bord
MRN
Température Voltage de la batterie
Vitesse Engagée
Le LED Strip affiche :
Les RPM du moteur
Le moment où changer de vitesse
Si le neutre est engagé
Si il y a un problème moteur

## Slide 126: Tableau de Bord
MRN

## Slide 127: Carte Avant
Objectif : Gérer la communication entre le tableau du bord et le reste de la voiture
Avoir un code simple mais fonctionnel, lisible par les prochaines générations.
Faire marcher le bus CAN
MGV
ARZ

## Slide 128: Carte Avant
Fonction principale :
Objectif : Avoir un code simple mais fonctionnel, lisible par les prochaines générations.
Fait :
Programmer les LEDs du compte-tours.
Programmer les 7 segments pour l’affichage de vitesse.
Reste à faire :
Programmer les 7 segments pour l’affichage de température de l’eau/voltage.
Programmer le bouton de « remise à zéro » du passage de vitesse.
Affichage des problèmes sur le passage de vitesse (led autour du bouton).
Affichage des problèmes moteur sur la bande led.
Affichage si « Launch control » est activé.
Switch température de l’eau/voltage qui sélectionne ce qui est affiché sur les 7 segments.
Programmer le bouton « Neutre ».
MGV

## Slide 129: Bus CAN
Fonction principale : Assurer une communication fiable et continue entre le DTA, les cartes avant et arrière et le boîtier d’acquisition de données
Objectif : Avoir un Bus CAN Fonctionnel
Fait :
Code de la carte avant : Récepteur et Émetteur CAN (continu et évènementiel)
Tester le CAN avec un PC : OK
Tester le CAN sur Vulcanix : fonctionnel si le CAN est branché en sortie du DTA
ARZ

## Slide 130: Bus CAN
Reste à faire :
Définir les identifiants CAN (ID) de communication entre les cartes avant et arrière
Intégrer les programmes liés à la réception et à la transmission CAN dans les programmes des cartes avant et arrière
Tester l’acquisition de donnée par CAN
Faire une maquette complète du CAN et la tester
ARZ

## Slide 131: Carte Arrière
Fonction principale : Assurer le passage de vitesse
Objectif :
Réduction du coût et de l’encombrement: Utilisation d’une Arduino Uno à la place de la Méga
Documentation du code : améliorer sa lisibilité et permettre une réutilisation simple par les générations futures
Fait :
Programmation de la carte et routage
Reste à faire :
Documentation du code
CLS
BMR

## Slide 132: Passage de vitesse
Fabrication : Partenariat Cirly
CLS
BMR

## Slide 133: Faisceau électrique
Fonction principale : Respecter le règlement
Objectif :
Couper l’alimentation du moteur après 500ms d’appuie fort sur le frein (p>30 bar)et papillon > 10%.
Puis retour du courant après 10s sans incident
Fait :
Schéma logique en cours
Reste à faire :
Routage
BAT

## Slide 134: BSPD
BAT

## Slide 135: Etat de l’avancement du projet - Prochaines échéances
Etat du Projet : Retard de une semaine
Prochain TOP : TOP Organe - fin janvier