## Slide 1: Eléments de base en conception mécanique
Version complète
V2.0
2018 - Simon CHARAUDEAU

## Slide 2: Sommaire
Démarche pratique de conception mécanique
Introduction à la résistance des matériaux
  Sollicitations mécaniques élémentaires
  Caractéristiques mécaniques d’un matériau
  Critères de Dimensionnement
Fonctionnement d’un assemblage vissé
Application au Formula Student
Mise en plan & Spécifications géométriques
Introduction au dimensionnement par éléments finis

## Slide 3: Démarche pratique de conception mécanique

## Slide 4: Conception d’un cadre de vélo

## Slide 5: Démarche pratique de conception mécanique
Surfaces fonctionnelles et volume enveloppe
Cas de charge et conditions d'utilisation
Choix du matériau, de la forme, du process (selon critère d’optimisation retenu)
Calcul/Simulation => Itérations (éventuellement)
Vérifications :
  Fabrication possible ?
  Montage/Assemblage possible ? (Collisions, passage des vis, passage des outils, …)

## Slide 6: Sollicitations mécaniques élémentaires
Introduction à la résistance des matériaux (rdm)

## Slide 7: Contrainte & Déformation
S
S
Traction
Compression

## Slide 8: Contrainte & Déformation
S
Cisaillement

## Slide 9: Sollicitations mécaniques élémentaires
Flexion  Cisaillement + Traction & Compression
Modèle d’Euler-Bernoulli :

## Slide 10: Sollicitations mécaniques élémentaires
Torsion  Cisaillement

## Slide 11: Sollicitations mécaniques élémentaires
Traction & Compression  Cisaillement + Traction & Compression

## Slide 12: Caractéristiques mécaniques d’un matériau
Introduction à la résistance des matériaux (rdm)

## Slide 13: Essai de traction

## Slide 14: Caractéristique d’un matériau ductile
03/10/2018
Limite élastique
Limite de rupture
Allongement à la rupture
Module de Young

## Slide 15: Critères de dimensionnement
Introduction à la résistance des matériaux (rdm)

## Slide 16: Multiplicité des critères de dimensionnement

## Slide 17: Multiplicité des critères de dimensionnement
Raideur
Rupture
Plasticité
Fatigue
Vibratoire
Matage
Flambage
Fluage

## Slide 18: Critères de plasticité
Critère de TRESCA
L’endommagement des matériaux ductiles se fait par cisaillement
Le glissement des atomes les uns sur les autres requiert moins d’énergie que leur arrachement simultané
Il faut donc analyser les sollicitations mécaniques en terme de cisaillement !

## Slide 19: Critères de plasticité
Cisaillement maximal à 45°
S

## Slide 20: Critères de plasticité
Rupture d’une éprouvette de traction (aluminium) à 45°

## Slide 21: Critères de plasticité
+
=

## Slide 22: Critères de plasticité – Matériau isotrope
Critère de Tresca :

## Slide 23: Flambage – Formule d’EULER

## Slide 24: Raideur
Formulaire des poutres simples

## Slide 25: Fatigue

## Slide 26: Matage

## Slide 27: Modes propres
Fréquences propres ≠ Fréquences d’utilisations
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/f/f2/Tacoma_Narrows_Bridge_destruction.ogv/Tacoma_Narrows_Bridge_destruction.ogv.480p.webm

## Slide 28: Fonctionnement d’un assemblage vissé

## Slide 29: Assemblage vissé – Effort perpendiculaire à l’axe de la vis
Avec précontrainte

## Slide 30: Assemblage vissé – Effort perpendiculaire à l’axe de la vis
Avec précontrainte
Transmission des efforts par frottement
Sollicitation dans la vis constante

## Slide 31: Assemblage vissé – Effort perpendiculaire à l’axe de la vis
Sans précontrainte

## Slide 32: Assemblage vissé – Effort perpendiculaire à l’axe de la vis
Sans précontrainte
Chocs => Matage !
Sollicitations alternées => Fatigue !

## Slide 33: Assemblage vissé – Effort parallèle à l’axe de la vis

## Slide 34: Assemblage vissé – Effort parallèle à l’axe de la vis
Sollicitation dans la vis quasi-constante
Transmission des efforts par décompression des pièces comprimées

## Slide 35: Application au Formula Student

## Slide 36: Application au Formula Student

## Slide 37: Poussant de suspension - Tube

## Slide 38: Poussant de suspension - Tube
Cas de charge nominal :
  Effort axial
Paramètres d’entrée :
  Longueur entre rotules
  Matériau
  Coefficient de sécurité
Paramètres de sortie :
  Diamètre extérieur
  Epaisseur

## Slide 39: Poussant de suspension - Tube
Application numérique
Flambage
Compression

## Slide 40: Poussant de suspension – Assemblage collé

## Slide 41: Poussant de suspension – Assemblage collé
Cas de charge nominal :
  Effort axial
Paramètres d’entrée :
  Diamètre
  Colle
  Coefficient de sécurité
Paramètres de sortie :
  Longueur de collage

## Slide 42: Poussant de suspension – Assemblage collé
Cisaillement
Application numérique

## Slide 43: Colonne de direction – Tube

## Slide 44: Colonne de direction – Tube
Cas de charge nominal :
  Couple
Paramètres d’entrée :
  Diamètre axe pignon crémaillère
  Matériau
  Coefficient de sécurité
Paramètres de sortie :
  Diamètre extérieur

## Slide 45: Poussant de suspension – Assemblage collé
Torsion
Application numérique

## Slide 46: Barre anti-roulis – Couteaux

## Slide 47: Barre anti-roulis – Couteaux
Cas de charge nominal :
  Effort
Paramètres d’entrée :
  Longueur couteaux
  Matériau
  Coefficient de sécurité
Paramètres de sortie :
  Largeur
  Hauteur

## Slide 48: Barre anti-roulis – Couteaux
Flexion
Application numérique

## Slide 49: Poussant de suspension – Assemblage vissé

## Slide 50: Poussant de suspension – Assemblage vissé
Cas de charge nominal :
  Effort axial
Paramètres d’entrée :
  Coef de frottement rotule/chape
  Matériau
  Coefficient de sécurité
Paramètres de sortie :
  Taille de vis

## Slide 51: Poussant de suspension – Assemblage vissé
Vis en traction
Application numérique
N

## Slide 52: Châssis – Structure tubulaire : points d’attache triangles

## Slide 53: Châssis – Structure tubulaire : points d’attache triangles
Cas de charge nominal :
  Effort
Paramètres d’entrée :
  Tube
  Longueur entre nœuds
  Matériau
  Coefficient de sécurité
Paramètres de sortie :
  Flèche

## Slide 54: Châssis – Structure tubulaire : points d’attache triangles
Cas 1 : Flexion
Application numérique
Cas 2 : Traction & Compression

## Slide 55: Retour au cadre de vélo

## Slide 56: Moyeu de roue

## Slide 57: Moyeu de roue
Cas de charge nominal :
  Effort
Paramètres d’entrée :
  Objectif de kilométrage
  Porte-à-faux
  Matériau
  Coefficient de sécurité
Paramètres de sortie :
  Diamètre

## Slide 58: Moyeu de roue
Flexion alternée
Application numérique
cycles

## Slide 59: Mise en plan & Spécifications géométriques

## Slide 60: Introduction : Pièce idéale vs Pièce fabriquée

## Slide 61: Plan de définition = Moyen de communication exhaustif
Cote
Cartouche
Vue Isométrique
Tolérance

## Slide 62: Analyse de l’assemblage & Chaine de cotes

## Slide 63: Tolérances dimensionnelles & Ajustements

## Slide 64: Tolérances géométriques

## Slide 65: Prix vs Précision

## Slide 66: Mauvais Exemple !

## Slide 67: Introduction au dimensionnement par éléments finis

## Slide 68: MEF 1D
Elément barre
Résolution :
Déplacement
Déplacement
Elément 1
Nœud 2
Nœud 1
Force
Force

## Slide 69: MEF 1D
Calculs aux nœuds - interpolation
Interpolation linéaire :
Conclusion : Les seules vraies valeurs sont celles des nœuds !
Déplacement
Déplacement
Nœud 2
Nœud 1
Déplacement en ?
Longueur L

## Slide 70: MEF 1D
Mais, que faire si les Forces ne sont pas appliquées aux nœuds ? Par exemple : prise en compte de la masse
Distribution des propriétés sur les nœuds = 1ère grosse approximation
Nœud 2
Nœud 1
Longueur L
Masse
Masse

## Slide 71: MEF 1D : barre sous son propre poids
Avec la distribution des masses :
  Nœud 1 :
  Nœud 2 :
Déplacement
Sauvés, c’est le résultat exact

## Slide 72: MEF 1D : barre sous son propre poids
Par contre :
Oops, c’est pas les mêmes …

## Slide 73: MEF 1D : barre sous son propre poids
Calcul des contraintes :

## Slide 74: MEF 1D : barre sous son propre poids
Utilisations de plusieurs éléments
Ouf, toujours exact !

## Slide 75: MEF 1D : barre sous son propre poids
Utilisations de plusieurs éléments AN
a

## Slide 76: MEF 1D : barre sous son propre poids
Utilisations de plusieurs éléments AN
a

## Slide 77: MEF 1D : barre sous son propre poids
Utilisations de plusieurs éléments AN
a

## Slide 78: MEF 1D : barre sous son propre poids
Utilisations de plusieurs éléments AN
a

## Slide 79: MEF
Conclusions :
  On rajoute des éléments (raffiner le maillage) jusqu’à ce que la contrainte max n’évolue plus
  On vérifie que le maillage représente à peu près la géométrie de départ

## Slide 80: Sources
J-L. Fanchon, Guide des Sciences et Technologies Industrielles, Paris, Éditions AFNOR Nathan, 2004
A. Chevalier, Guide du dessinateur industriel, Hachette, 2004
G. Dhatt, G. Touzot, E. Lefrançois, Méthode des éléments finis, Hermès, 2005