## Slide 1
Règles de travail
Version : v1.0
Date : 27/02/2020
Responsable : CMI
Règles de sécurité
Ne pas travailler si vous êtes seul
Toujours porter les combinaisons et chaussures de sécurité
Quand vous utilisez les machines, porter des lunettes de sécurité et des gants
Toujours nettoyer après avoir travaillé
Ranger les outils là où vous les avez trouvé
Laisser des messages écrits à propos de votre travail ou des pièces si nécessaire
Plateforme de ISYPRO
(Lycée Emile Bejuit - Bron)

## Slide 2: Plateforme de ISYPRO (Lycée Emile Bejuit - Bron) c
Remplir le kit à l’aide de la fiche, rangée dans la pochette plastifiée de la boite
Peser chaque pièce du kit (pour la visserie, peser le lot) avant de la ranger dans le kit et indiquer la masse sur la fiche
Ranger la fiche et la boite
Mettre à jour régulièrement la Fiche du Kit et son contenu, en indiquant la date et le trigramme
Kit de montage
Version : v1.0
Date : 27/02/2020
Responsable : CMI

## Slide 3: Plateforme de ISYPRO (Lycée Emile Bejuit - Bron)
Taille de vis | Clé
M3 | 5.5
M4 | 7
M5 | 8
M6 | 10
M7 | 11
M8 | 13
M10 | 17
M12 | 19
M14 | 22
M16 | 24
M18 | 27
M20 | 30
M22 | 32
Association Vis/Clé
Version : v1.0
Date : 27/02/2020
Responsable : CMI

## Slide 4: Plateforme de ISYPRO (Lycée Emile Bejuit - Bron)
Taille de vis (A) | Clé allen (B)
M3 | 2.5
M4 | 3
M5 | 4
M6 | 5
M8 | 6
M10 | 8
M12 | 10
Association Vis/Clé allen
Version : v1.0
Date : 27/02/2020
Responsable : CMI

## Slide 5: Plateforme de ISYPRO (Lycée Emile Bejuit - Bron)
Département | Description | Prix | Demandeur
Commande à faire
Version : v1.0
Date : 27/02/2020
Responsable : CMI